## Slide 1: Тема: Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане.

## Slide 2: План
Газ- источник энергии и экспортный товар.
Объем добычи и основные месторождения газа в Казахстане.
Транспортировка газа.
Перспективы развития газовой отрасли в Казахстане.

## Slide 3: Природный газ
Природный газ является смесью углеводородов, состоящей главным образом из представителей метанового ряда и содержащей небольшие добавки других газов, таких, как азот, двуокись углерода, сероводород и иногда гелий. Обычно основным в природном газе является метан, однако иногда имеются значительные примеси этана и, в меньшей степени, более тяжелых углеводородов. В природе встречаются газы, почти целиком состоящие из двуокиси углерода, однако такие газы не обладают свойством горючести.
Различают два типа природных горючих газов – сухие и влажные.
Сухие газы состоят в основном из метана и иногда содержат также этан и пропан, однако они не содержат более тяжелых углеводородов, которые могут конденсироваться при сжатии.
Влажные горючие газы содержат различные количества природного газолина, пропана и бутана, которые можно извлечь посредством сжатия или экстрагирования.

## Slide 4: Области применения природного газа
Газ используется в производственных и бытовых целях.
В быту газ используется для отопления жилых домов, приготовление пищи, заправки т/с.
В производственных целях газ используется в различных технологических процессах (в доменных печах, ТЭС, и т.д.)
Особое значение имеет использование природного газа и сопутствующих элементов добываемого газа:
в электроэнергетике (в развитых странах до 35% электроэнергетических ресурсов вырабатывается с использованием природного газа; в Казахстане планируется к 2010 году увеличить долю газа в потребляемом топливе с 13,4% до уровня 21%);
в нефтехимической промышленности (газ, добываемый попутно с нефтью, представляет собой ценное химическое сырье для производства, к примеру, каучука, аммиака, этилового спирта и других синтетических продуктов);
в производстве полиэтиленовых труб и других изделий из пластмасс (так, в тенгизском газе содержание этана, необходимого для получения этанола и полиэтилена, содержится до 11%);
В производстве элементарной серы и минеральных азотных удобрений (сера и азот являются сопутствующими элементами добываемого газа).

## Slide 5: Экспортно-ориентированность добычи газа в Казахстане
Газ как стратегический товар для Казахстана является экспортно-ориентированным.
Продукция нефтегазового сектора экспортируется сегодня в десятки стран по всему Евразийскому континенту и стабильно остается основной статьей казахстанского экспорта: ее доля в общем объеме экспорта страны в настоящее время составила более 40%. Крупнейшими импортерами казахстанской нефти, газа и продуктов переработки нефти являются Россия, Великобритания, Украина, Швейцария и Италия.
Перспективы: Наращивание экспортного потенциала от реализации природного и сжиженного газа, а также продуктов их переработки.
Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 года содержит четко выраженный энергетический уклон. В ней говорится о необходимости "быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью получить доходы, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа".
Казахстан планирует в ближайшие годы стать третьим по объему экспорта газа поставщиком в бывшем СССР.
Так, по окончанию строительства газоперерабатывающего завода в Оренбурге, Казахстан будет способен экспортировать около 30 млрд. м³ природного газа в год.
К 2010 году экспортный потенциал может возрасти на сумму около 110,6 млрд. тенге.
Исходя из заявления министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана В. Школьника к 2015 году планируется добыть 40 млрд. м³, с возможным увеличением экспортных поставок.

## Slide 6: Запасы газа в Казахстане
По последним оценкам международных экспертов 37,6% доказанных мировых запасов природного газа (147,5 трлн. куб. м.) сосредоточено на территории бывшего Советского Союза. При этом Казахстан по разведанным запасам и прогнозным ресурсам природного газа находится в числе 4-х ведущих стран СНГ.
Объемы разведанных запасов природного газа в Казахстане составляют 1,8 трлн. куб. м. Однако на основание обновленных данных и Государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2002 года с учетом оцененных запасов газа по месторождениям казахстанского сектора Каспийского моря, суммарные запасы составляют около 3,3 трлн. куб. м. При этом перспективные и прогнозные ресурсы газа оцениваются в 6,0 – 8,0 трлн. куб. м., что связано в основном с освоением ресурсов Каспийского моря (рис. 1)
2,3
Остаточные запасы на суше
Оценочные запасы на Каспийском шельфе
Прогноз суммарных ресурсов
1
6

## Slide 7: Месторождения газа
В настоящее время по всем категориям месторождений зарегистрировано около 130 месторождений с разрабатываемыми и предварительно оцененными запасами газа, из них:
21 газовые,
9 газоконденсатные,
23 нефтегазоконденсатные,
31- нефтегазовые и прочие с малыми содержаниями газа.
При этом, в разработке находятся 44 месторождения, содержащие более 80% извлекаемых запасов углеводородных газов.
Подавляющая часть месторождений находится на западе страны.
Газовые месторождения в Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях имеют при сравнительно небольших запасах газа большое локальное значение для газификации местных территорий.
70,4% всех запасов свободного газа сосредоточено на месторождении Карачаганак.

## Slide 9: Добыча природного газа в Казахстане
В последние годы отмечен значительный рост добычи газа в Казахстане. Если до 2000 года объемы добычи не превышали 10 млрд. куб. м газа в год, то в 2004 г. в стране было добыто 20,5 млрд. куб. м газа.
Внутреннее потребление составляет около 5 млрд. куб.м ежегодно.
 | 1991 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Всего, млрд. м³ | 7,9 | 5,9 | 7,9 | 9 | 11,5 | 11,6 | 14,1 | 16,2 | 20,5
На душу населения, млрд. м³ | 465 | 356 | 511 | 666 | 776 | 783 | 950 | 1089 | 1378
Таблица 1: Объемы добычи естественного газа в Казахстане

## Slide 10: Действующие перерабатывающие мощности по производству газа
В настоящее время в республике действуют три газоперерабатывающих завода (ГПЗ) общей проектной мощностью переработки 6,85 млрд. м³ газа в год (Табл. 2). К 2010 году предполагается общее увеличение мощностей переработки газа до уровня 28 млрд. куб.м в год за счет реконструкций и нового строительства объектов переработки газа.
Наименование ГПЗ | Проектная мощность |  | Фактически выработано в 2002 г. |  | Ожидаемая мощность после реконструкции | 
 | По прир. газу млн.м³ | По сжиж. газу млн. м³ | Прир. газа млн.м³ | Сжиж. газа млн. м³ | По прир. газу млн.м³ | По сжиж. газу млн. м³
Казахский ГПЗ, Западный Казахстан | 2900 | 80 | 940 | 77,3 | Предусматривается технологическая модернизация без расширения мощности переработки | 
Тенгизский ГПЗ, Атырауская область | 2550 | 90 пропан, бутан | 2550 | 684 пропан, бутан | до 6439 | 1330 пропан, бутан
Жанажолский ГПЗ, Актюбинская область | 1400 | 60 | 920 | - | 4400 | 150
Таблица 2: Характеристика действующих газоперерабатывающих заводов РК

## Slide 11: Динамика производства и потребления сжиженного газа с учетом прогнозных показателей до 2010 года, тыс. тонн

## Slide 12: Транспортировка газа
Транспортировка природного газа осуществляется по системе магистральных газопроводов, которые проходят по территории восьми областей Казахстана.
Общая протяженность магистральных газопроводов: около 10 тыс. км.
В 2004 году общий объем транспортировки газа по магистральным трубопроводам составил более 110 млрд. м³.
Перспективы: Увеличение объемов международного транзита и рационального использования внутренних ресурсов газа за счет развития мощностей по транспортировке и переработке газа.
В ближайшие годы планируется построить семь новых магистральных трубопроводов, в том числе, для экспорта газа из недр казахстанского шельфа Каспийского моря.

## Slide 13: Перспективы развития газовой отрасли в Казахстане
В ближайшие годы планируется достижение следующих целей:
Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения населения и промышленных предприятий природным газом;
Достижение энергетической независимости страны по поставкам электроэнергии, природного и сжиженного газа;
Развитие транзитных мощностей газотранспортных магистралей республики для обеспечения возрастающих объемов транзита природного газа и более эффективное использование имеющихся активов трубопроводной системы;
Обеспечение максимальной утилизации попутно добываемого газа на месторождениях и создание возможностей для дальнейшего наращивания мощностей по добыче нефти и газового конденсата с обеспечением необходимых экологических требований;
Увеличение экспортного потенциала страны по поставкам природного и сжиженного газа, а также сопутствующих компонентов добываемого газа и продуктов глубокой переработки газа;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет республики (в настоящее время налоговые поступления от нефтегазового сектора составляют около 40%);
Увеличение занятости населения и обеспечение газовой отрасли квалифицированным кадровым персоналом.

## Slide 14: Выполнил : Абдрахманов Бауржан
Спасибо за внимание !!!!